附件1：

吉林省水污染防治技术指导目录（2019年度）

| 编号 | 技术名称 | 技术内容 | 适用范围 | 技术发展阶段 | 技术拥有方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工废水深度处理技术 | 化工污水的成分复杂、难生物降解。在原活性污泥法处理的基础上，通过非均相催化臭氧氧化技术对二沉池出水进行深度处理，可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准。 | 化工废水处理 | 技术应用 | 吉林石化 研究院 |
| 2 | 校园污水处理及回用技术 | 吉林地区的学校多、污水产生量大，但是污水回用率低。将物理、化学和生物技术有机结合，开发混凝沉淀+生物滤池+膜生物反应器污水深度处理工艺，可实现校园污水的高效回用，这种工艺成本低、占地面积小。 | 校园污水处理 | 技术应用 | 东北师范 大学 |
| 3 | 养猪废水污水处理技术 | 大型养猪厂的污水量大、污染严重。利用固液分离机+生物除臭+水解酸化池+UASB反应池+好氧池+消毒池工艺进行处理，结合有机肥制作工艺，可实现养猪粪污资源化利用和废水的达标排放。 | 畜禽养殖污水处理 | 技术推广 | 吉林省农业科学院 |
| 4 | 医院废水处理技术 | 医院排出的废水中含有致病菌、传染性细菌和有机物，危害较大。采用水解酸化+接触氧化+膜生物反应器+消毒工艺处理医院废水，能够实现医院废水的达标排放，这种工艺造价低、占地面积少、运行维护方便。 | 医院废水处理 | 技术应用 | 吉林市凯达环保科技有限公司 |

附件2：

信息反馈及定期完善修订机制

一、制定依据

为贯彻落实《水污染防治行动计划》和《吉林省落实水污染防治行动计划工作方案》相关工作要求，推动我省水污染防治先进适用技术的推广和应用，特制订本工作机制。

二、适用范围

本工作机制适用于《吉林省水污染防治技术指导目录》相关技术成果的推广应用，共分信息反馈机制和定期完善修订机制两部分。

三、信息反馈机制

第一条  建立联络沟通渠道。技术拥有方成立技术服务信息反馈收集工作组，并将联络沟通方式提供给技术使用方（企业或用户）。工作组定期对技术使用方（企业或用户）进行回访，实现技术应用成效的信息反馈。

第二条  保证信息反馈实效性。技术使用方（企业或用户）根据技术实际应用的效果及运行中存在的问题，可以随时进行技术交流和信息反馈，技术拥有方应及时做出响应，并对反馈的信息做好记录。

第三条  技术拥有方在技术成果推广过程中定期到技术使用方（企业或用户）了解技术及装置的使用情况、运行情况、处理效率、存在问题和技术需求等相关内容，并将以上信息收集、整理、汇总，形成技术信息反馈材料。

第四条  技术拥有方应科学合理编制技术成果推广应用实施计划，按照需求和实施计划，完成处理工艺和设备安装、调试及稳定运行。技术使用方（企业或用户）需提供必要的设施场地，并根据双方协议进行验收。

第五条  技术拥有方应对技术使用方（企业或用户）工作人员进行基础培训，确保对方了解工艺流程和设备装置的操作，掌握基本操作和运行情况判断。同时建立一对一的联动关系，确保及时沟通，解决相应问题。

第六条  技术拥有方定期检测工艺流程的运行情况，评估实际运行效果，确保工艺稳定运行。

四、定期完善修订机制

第七条  技术拥有方工作人员定期走访技术使用方（企业或用户），进行技术应用调研，整理技术使用方（企业或用户）反馈信息。根据技术应用调研和技术使用方（企业或用户）提供的反馈信息，及时进行相关技术成果的完善与修订。

第八条  技术拥有方和技术使用方（企业或用户）共同负责技术成果推广应用合理化建议、信息反馈问题审查、技术成果完善修订的执行工作。

第九条  技术拥有方应及时将最新的水污染防治技术成果提交省科技厅，省科技厅每年度对提交的相应成果组织一次专家论证，符合条件的纳入吉林省水污染防治技术指导目录，面向全省发布。

第十条  技术拥有方和技术使用方（企业或用户）对技术成果存在问题的解决方案存在分歧时，应由技术拥有方与技术使用方（企业或用户）技术人员和管理人员集体研究讨论，对于可及时解决的问题要及时予以解决，对于需要逐步改善解决的问题要纳入到技术成果推广应用实施计划，逐步完善和修订。